Indholdsfortegnelse

1	Generel information om ETS	4

1.1	Hovedtræk	4

1.2	ETS-konceptet	4

1.3	Systemkrav	5

1.4	Installation af ETS	5

1.5	Licences	6

1.6	Projektdesign med ETS – principper	7

1.7	Start af ETS	8

1.8	Kontrolpanelets faneblade ("Dashboard tabs")	9

1.8.1	Overview-fanebladet	9

1.8.2	Projects-fanebladet	10

1.8.3	Bus-fanebladet	11

1.8.4	Catalogs-fanebladet	11

1.8.5	Settings-fanebladet	12

1.9	The import functions	13

1.9.1	Import af produktdata ("Product data import")	13

1.9.2	Project import	15

1.9.3	Vedrørende plug-in software	15

1.10	Eksport funktioner	16

2	At åbne et projekt med ETS	17

2.1	At oprette et nyt projekt	17

2.1.1	At åbne eksisterende projekter	18

2.2	Projektdetaljer ("Project details")	19

2.2.1	General index card	19

2.2.2	Project log index card	20

2.2.3	Project files index card	20

2.3	Projektdesign-vinduer	20

2.3.1	Bygningsvinduet ("Buildings window")	23

2.3.2	Vinduet gruppeadresser ("Group Addresses window")	24

2.3.3	Vinduet topologi ("Topology window")	25

2.3.4	Vinduet enheder ("Devices window")	26

2.3.5	Vinduet projekt-rod ("Project Root") og produktfinder ("Product Finder")	26

2.3.6	Sidepanelet ("Side Bar")	26

3	Hurtigt projektdesign med ETS	27

3.1	Start på projektdesignet	27

3.2	At oprette en bygningsstruktur	28

3.3	Produktfinderen ("Catalogs")	29

3.3.1	At finde produkter	30

3.3.2	At indsætte enheder ("Inserting devices")	30

3.4	Enhedens egenskaber ("Properties of the devices")	31

3.4.1	Produktinformation ("Product information")	31

3.5	Enhedsparametre ("Device parameters")	32

3.6	Redigering af gruppeobjekter ("Editing group objects")	33

3.6.1	Indstilling af flag ("Setting the flags")	34

3.7	Konfigurering af gruppeadresser ("Configuring group addresses")	36

3.8	Tildeling af gruppeadresser ("Assignment of group addresses")	37

3.8.1	Den sendende gruppeadresse ("Sending group address")	38

3.8.2	Gruppetaler-flag ("Group speaker flag")  Gælder kun Powerline - ikke del af dette kursus!	39

# Generel information om ETS

## Hovedtræk

KNX er et komplet integreret system til automation i bolig- og erhvervsbyggeri, der giver løsninger som er skalérbare, fleksible og økonomiske. I kraft af de mange funktionsmuligheder, er systemet ikke begrænset til enkle og begrænsede installationer, men kan bruges til at løse opgaver i hele byggesektoren. KNX modsvarer således elinstallatørens krav i de forskellige faser fra projektdesign og installation, idriftsættelse, drift af bussystemet og frem til vedligeholdelse.  Planlægning, projektdesign og idriftsættelse af en KNX installation, kræver et software-værktøj for planlæggere og elinstallatører, som både har en klar struktur og er enkelt at anvende.

Planlægning og design af en bygning hvor man vil bruge KNX , adskiller sig ikke fra el-planlægning og –design af almindelige bygningsinstallationer. I den indledende fase, må planlæggere overveje følgende:

bygningstype og -brug,

hvilke systemkomponenter som skal installeres, og deres funktioner,

type og hyppighed af brugsændringer,

bygningsentreprenørens særlige krav,

budget

Planlægningen af de elektriske installationer udføres som i almindelige bygningsinstallationer, efter de generelle regler for elektrotekniske installationer og krav til tilslutning af elektrisk udstyr, som de er stillet af elforsyningsleverandørerne. De almindelige retningslinjer for planlægning, layout, udførelse og dimensionering af elektrisk udstyr skal også følges.

## ETS-konceptet

En software-pakke er til rådighed for planlæggere og elinstallatører, i form af et program til planlægning, projektdesign og idriftsættelse af KNX-systemer.  ETS står for Engineering Tool Software. ETSTM er et registreret varemærke for KNX-forbundet ETS5 er den nyeste version.  Selvom ETS5 er helt nyudviklet software, har der været lagt stor vægt på at brugerfladen ikke skulle adskille sig for meget fra de tidligere versioner. Brugerfladen i ETS5 er dog gennemrevideret mht. filosofien bag præsentation og brug. Softwarens udseende og betjeningsmåder er tilrettet til aktuelle standarder. 
Brugeren har et omfattende Online Hjælpesystem til rådighed, som giver oplysninger afhængig af sammenhæng. Via F1-tasten, har brugeren adgang til kontekst sensitiv hjælp som er direkte relateret til den aktuelle program del.

## Systemkrav

De følgende operativsystemer er i princippet understøttet:

MS Windows 7 SP1 32Bit/64Bit

MS Windows 8 32Bit/64Bit

MS Windows 10 x32/x64

MS Windows Server 2008 R2 SP164Bit

MS Windows Server 2012 x64

Detaljer om dette og den krævede hardware kan findes på KNX-hjemmesiden: http://www.knx.org/knx-en/software/ets/installation-requirements/ets5/index.php?navid=480195480195

## Installation af ETS

Du kan kun anskaffe ETS fra KNX-forbundet via Internettet i KNX online shop (https://my.knx.org/en/shop.)

Når softwaren er downloadet fra Internettet og den zippede fil er pakket ud (unzipped) startes installationsprogrammet ETS5Setup.exe.

Figure 1: Licensing

## Licences

Der er fire versioner tilgængelige, alle (undtagen demoversionen) som enten PC-afhængige nøgler eller ikke-PC-afhængige dongles:

Demo: komplet funktionalitet, max. 5 enheder, denne version er gratis.

Lite: komplet funktionalitet, max. 20 enheder.

Professional: komplet funktionalitet, ubegrænset antal enheder

Supplementary version. Denne version er beregnet som en ekstra licens til en fuld version, f.eks. til idriftsættelse på en bærbar PC.

ETS5 benytter udelukkende Dongle-Baseret Licens, Muligheden som i ETS4 hvor der kunne benyttes PC baseret licens er stoppet. På ETS5 Donglen findes 4GB memory som kan benyttes til overføre Licensen og til at installere ETS softwaren fra. En ny dongle uden hukommelse bliver næste afløser. License og ETS software skal downloades fra MyKNX Portal.
Programmet skal installeres med ETS fuldt ud. Tilstanden ETS kan åbnes med afhænger af hvilken licensnøgle der er købt/hentet på MyKNX Portal. Efter installationen kan programmet åbnes i demo-tilstand.

Du kan påbegynde indkøb og/eller installation af licenser ved at klikke på knappen Licensing på området nederst i ETS-kontrolpanelet, som åbnes når ETS startes.

Tryk på Licence fører direkte til KNX-online shop. Dette kræver en aktiv Internetforbindelse. I online shoppen finder du også information i detaljer om licenseringsprocessen.

Fra ETS4.1 kan funktionaliteten på ETS udvides med tilkøb af programmer kaldet ”Apps”.

Disse Apps er også tilgængelige på KNX Online Portal, og de skal aktiveres med licens på samme måde, som beskrevet ovenfor. Nogle Apps er udviklet af KNX Association, andre af KNX udviklere. Eksempler på Apps er: Online product catalog, Graphical configuration of ETS projects, Project compare, Replace product…. For de fleste af disse Apps skal der betales Licens.

## Projektdesign med ETS – principper

De følgende trin udgør et grundlæggende designforløb i ETS.

Opret nødvendige indstillinger i ETS

Indlæs eller konverter produktdatabasen

Opret projektet, udfyld de nødvendige data

Opstil projektets struktur (bygningsstruktur/bustopologi)

Indsæt KNX -produkterne (enheder samt tilsvarende applikationer) i bygningsstrukturen

Indstil KNX -produkternes parametre, efter installationens behov

Opret gruppeadresserne

Sammenkæd (“link”) KNX -produkternes kommunikationsobjekter med gruppeadresserne

Indsæt de konfigurerede KNX -produkter til bustopologien (endelig definition af den individuelle adresse)

Indsæt de konfigurerede KNX -produkter til de relevante funktionsområder

Check projektdesign

Udskriv projekt-dokumentation

Gem projektet

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra dette forløb.

I mindre projekter, kan nogle trin være unødvendige, mens mere komplekse projekter (teamprojekter) kan kræve yderligere designarbejde.

## Start af ETS

Efter installationen er fuldført, kan ETS 3 Professional startes ved at klikke på ikonet

på skrivebordet, eller via den nyoprettede programgruppe KNX.

Når du åbner ETS, kommer et vindue til syne som kaldes kontrolpanelet.

Figure 2: “Dashboard”

Det indeholder følgende elementer:

En ”bar” (  med ”tabs” (faneblade) til funktioner for ”dashboard”.

Et ”workspace” (arbejdsområde) ( med funktioner defineret i ”Tabs”

En ”status bar” (  med information om ETS og licens samt ”Apps”

Faneblade, som bruges til at vælge hvad der vises i arbejdsområdet.

Du kan tilgå kontrolpanelet på ethvert tidspunkt ved at klikke på det lille grønne ETS-felt i det øverste venstre hjørne af ETS-vinduet.

## Kontrolpanelets faneblade ("Dashboard tabs")

### Overview-fanebladet

I det følgende benyttes kontrolpanel og Dashboard til at være det samme. Dvs det vindue som ETS åbner når programmet starter, som nedenfor:
Når ETS åbnes, er Overview-fanebladet valgt, så felterne der vises på figur 3 er synlige i arbejdsområdet:

Figure 3: Dashboard, Overview tab selected

Ved at dobbeltklikke på et projekt i vinduets område (, vælges et projekt, som kan redigeres eller nye projekter oprettes. Via område ( vælges nyheder fra KNX-forbundet. Hvis computeren har en aktiv Internetforbindelse vises aktuelle nyheder om KNX-forbundet på den del af skærmen.

Projekter kan åbnes på to forskellige metoder

- Projekter som placeres på lokal PC (dine projekter) and

- Centralt – Mulighed for projekt-adgang på en server kaldet – administrated projects (project archive).

Omskiftning mellem projekt typer udføres via symbolet   til højre for teksten ”Your Projects” eller ”Project Archive”. Projekter administreret med ”Project Archive” ligger centralt på en server og kan åbnes derfra med en bruger ad gangen. Placeringen af projekter er defineret på ”Settings” fanen. Et lokalt projekt på en PC kan flyttes fra ”Your Projects” til ”Project Archive” ved at benytte ”Context-Menu” (drop down menu). I ”Context-Menu” er der også adgang til ”check-in” og ”check-out” af projekter, som gemmes centralt.

### Projects-fanebladet

Figure 4: Dashboard, Projects tab selected

Figuren viser hvor der markeres til at oprette et nyt projekt, vælge et projekt til redigering og indstille projektets egenskaber. 
Yderligere information kan findes nedenfor i afsnit 2: “At åbne et projekt med ETS”.

Projekter kan også importeres og eksporteres via dette vindue. Yderligere information om import og eksport findes nedenfor i et afsnit for sig.

### Bus-fanebladet

Figure 5: Dashboard, Fanebladet Bus

Fanebladet Bus findes tilgang til interface mellem ETS og KNX-Systemet, samt funktioner til “diagnostics and troubleshooting” Diagnose og fejlfinding i KNX-Systemet.

Opsætning for Interface er beskrevet I kapitlet “Idriftsættelse”.

Information for analyse og fejl diagnose angives i: Monitor, Diagnostics and Individual Addresses

### Catalogs-fanebladet

Producenternes produktdata administreres under Catalogs-fanebladet.

Efter installationen er ETS-databasen tom. For at kunne arbejde med ETS, skal produktdata fra producenterne importeres ind i denne database. ETS' importfunktion bruges til det formål. Detaljer om import og eksport findes nedenfor i et afsnit for sig.

Producenternes produktdata skaffes på en gratis CD-ROM eller der hentes produktdata på Internettet via producenternes hjemmesider.

Det vindue der vises når fanebladet Catalogs er valgt, vises igen i designfasen når enhederne vælges. Dette vindue beskrives derfor mere detaljeret nedenfor i dette afsnit (se: Catalogs)

### Settings-fanebladet

Figure 8: Dashboard, Settings tab selected

Indstillingerne er delt i otte forskellige område som kan vælges ved at klikke på overskrifterne i venstre side af vinduet:

Presentation. Her findes indstillinger der angår generelle egenskaber ved ETS. For detaljer se ETS' online hjælp.

Language. Her vælges ETS' sprog.

Communication. Her vælges det interface ETS bruger til busadgang. For detaljer om dette emne, se idriftsættelseskapitlet af kursusdokumentationen.

Data Storage Her angives stien for hvor produktdata, lokale projekter eller ”project archive” placeres.

Figure 7: Dashboard, Settings tab, Database submenu

Troubleshooting. Her defineres niveauet af informationer som logges i ETS logfiler, for at dokumentere dit arbejde, samt til logning af eventuel fejlfinding, som i nogle tilfælde kan sendes til KNX-forbundet.

Import. Her foretages valg angående Import-guiden og installation af plug-ins. For detaljer se nedenfor, under beskrivelsen af importfunktionerne.

Shortcuts. Her vises alle genveje. Den erfarne bruger kan arbejde hurtigere med genveje, som kan sættes op efter behov og arbejdsvaner.

Label Printer. Opsætning af ETS App Label printer

## The import functions

Importfunktionen muliggør import af både produktdata og projekter. Den kan tilgås ffra flere forskellige steder i ETS.

Fra Dashboard kan import af projekter vælges via ”Overview” fanen.

Import af produktdata vælges via ”Catalogs” fanen

Benyt til begge import funktioner iconet eller .

Senere under arbejdet med project design kan der importeres flere produkter ved at vælge ”Catalogs” med iconet

En “Import Wizard” vil vise menu for at guide udførelsen af importen.

### Import af produktdata ("Product data import")

Du kan anskaffe produktdata fra producenterne, enten på en CD eller via Internettet. Databaser som du kan importere data fra, kan genkendes på deres filendelser:

Filer med endelsen .knxprod er databaser i XML-data format til ETS4 og ETS5.

Produktdatabaser til ETS3 og ETS2 har filendelsen .vd?. Spørgsmålstegnet står for cifrene 1 – 5 eller et x, afhængig af hvilken ETS-version som filerne oprindelig var beregnet til.

Databaser med endelsen .db er databaser fra ETS3 eller ETS2.

Knappen ”import” vælges og åbner følgende vindue

Figure 8: Import Wizard, file selection

Udvælg file og klik ”Open” for at se alle de produkter, som indeholdes i filen

Figure 9: Import Wizard, product selection

Såfremt kun udvalgte produkter ønskes importeret skal produkterne udvælges og mærkes ”Import only selected”.  Der udvælges ved at klikke med musen på produkterne. Højreklik og Shift på tastaturet markerer et område og højreklik og CTRL på tastatures udvælger de markerede produkter (dette er standard windows markerings metode)

Figure 10: Import-Wizard, successful product import

Der kan udvælges på aktuelle sprog fra importen og derved kan importen blive hurtigere, såfremt der kun ønskes et enkelt sprog tilgængeligt.

### Project import

Import af projekter udføres på næsten same metode som produktdata. Importen vil overføre alle project design data som: “building structure”, “comments”, “group addresses”, “individual addresses” etc. 
Alle produktdata fra et project vil blive importeret.

Import function vælges på dashboard via fanen, tab: Overview ved hjælp af icon knappen.

Der kan dog være ældre produkter med windows plug-in, som ikke supporteres i nyere windows operativsystem versioner. Her må test vise om ”gamle” projekter kan importeres.

### Vedrørende plug-in software

De følgende noter omhandler import af både produkter og projekter, når projekterne indeholder enheder med plug-in software. 
Mange produkter installerer yderligere software, såkaldte 'plug-ins' når producentens data importeres til ETS-databasen. Du kan nu beslutte om disse plug-ins altid skal installeres umiddelbart efter importen, eller på et senere tidspunkt eller efter forespørgsel. Plug-in softwaren er kun krævet af ETS når enheden hentes for første gang. Hvis en plug-in endnu ikke er installeret kan det ske på det tidspunkt. Men dette kræver i mange tilfælde administratorrettigheder. Mange brugere foretrækker derfor at plug-ins bliver installeret med det samme. Nogle gange kan installation af plug-ins tage betydelig tid. Hvis det er tilfældet kan man vælge at springe den umiddelbare installation af plug-ins over, især hvis alle en producents produkter installeres på en gang. Eksportfunktioner

Du kan eksportere produktdata og hele projekter fra en ETS-database.

## Eksport funktioner

Eksport af produktdata ("Product data export").
Eksport af produktdata er muligt fra to vinduer: fra fanebladet Catalogs på kontrolpanelet og i projektdesign-modus via vinduet Catalog window. Afhængig af hvad der er valgt i de respektive vinduer, eksporteres enkelte produkter, hele produktgrupper, alle en producents produkter eller alle databasens produkter. En fil med endelsen .knxprod bliver dannet.
Denne fils dataformat er XML, og produkterne kan importeres tilbage ind i en ETS-database. Det er ikke muligt at danne produktdata, som kan importeres i ældre ETS-versioner.

Eksport af projekter ("Project export").
I projektadministrations-feltet, og ved at vælge fanebladet Projects på kontrolpanelet, er det muligt at eksportere et projekt. Al projekt relateret data eksporteres til en fil med endelsen .knxproj. Denne fil indeholder produktdata på alle enheder der bruges i projektet, så du kan arbejde på projektet umiddelbart efter det er blevet importeret ind i en tom database.

# At åbne et projekt med ETS

Figure 11: Creating a new project

Bemærk Default er IP som Backbone. En ændring til TP kan rettes i denne linie ”Backbone” eller ændres i selve projektet efter projekt-oprettelsen, men inden der tilsluttes TP-komponenter i topologien på Backbone.

## At oprette et nyt projekt

Et nyt projekt kan oprettes via funktionen New Project i “Quick Actions”-feltet på kontrolpanelet, eller under fanebladet Projects via knappen  New Project vises på skærmen. Et projektnavn skal indtastet her. Det er også her at det anvendte medium specificeres (TP for Twisted Pair, PL for Powerline og IP for Ethernet). Hvis du markerer Create Line 1.1, vil område 1, hovedlinje 1.0 og linje 1.1 blive oprettet med det samme. Ellers vil projektet ikke have nogen topologisk struktur fra start.

Endelig kan gruppeadressens form indstilles.

### At åbne eksisterende projekter

Figure 12: Opening an existing project

Fra kontrolpanelet er der adskillige måder at åbne et projekt på:

Ved klik på et projekt vist under Overview dobbeltklik på et projekt i ”Your Projects”.

Et project fra ”Project Archive” kan kun åbnes efter at det er “checked-out” fra projektarkivet

Figure 13: Opening a project from the project archive

## Projektdetaljer ("Project details")

I fanebladet Overview på kontrolpanelet (dashboard) , kan du se detaljer om det projekt der er markeret i listen. Oplysningerne vises på tre sider der vælges via faneblade.

Figure 14: Project details

### General index card

På denne side kan du ændre projektets navn, og andre specifikationer. Du kan også  definere formen på gruppeadresser her, ligesom du kan tildele projektet et kodeord og et BCU-kodeord for BCU'er der understøtter det (BCU=bus coupling unit, dvs. buskobler). Med et projektkodeord er projektet beskyttet mod uautoriseret adgang. Hver gang projektet åbnes skal kodeordet indtastes. Med BCU-kodeordet, beskyttes buskoblere der understøtter denne funktion, mod uautoriseret "pilleri". Det indtastede BCU-kodeord gælder alle BCU'er i projektet.

BCU-kodeordet består af 8 hexadecimale cifre (mulige værdier 0 til F).

NB: Hvis du glemmer projektkodeordet er det ikke længere muligt at få adgang til projektet, eftersom kodeordet er krypteret i databasen.

### Project log index card

Denne side bruges til at strukturere, kontrollere og evaluere projektets historie. Vha. knappen Add button, kan projekthistorikken udvides. For at modificere et punkt eller se den eksakte beskrivelse skal den tilsvarende linje markeres. Punktet kan derved redigeres.

### Project files index card

På siden Project files, kan der tilføjes yderligere filer til projektet, som så vil blive gem sammen med projektet i databasen. Det kan fx være Word- eller Excel-filer eller filer med tegninger.

## Projektdesign-vinduer

Når et projekt åbnes vises ETS' projektdesign-vindue. Det følgende skærmbillede viser dette vindues elementer.

Figure 15: Project design view

Numrene på skærmbilledet markerer følgende elementer:

1: Menulinje

2: Værktøjsline

3: Paneler

4: Navigationspanel (sidepanel)

5: Statuslinje

I stor udstrækning foretages projektdesignet i en KNX-installation i panelerne, det er det primære arbejdsområde. Panelerne kan bruges samtidigt, og de kan arrangeres så de passer til redigeringsprocessen. De følgende paneler, også kaldet vinduer, er til rådighed:

Buildings, (bygninger)

Group Addresses, (gruppeadresser)

Topology, (topologi)

Project Root, (projekt-rod)

Devices, (enheder)

Product Finder (produktfinder)
og som et specialtilfælde

Side-panelet

Figure 17: Panels

Panelerne (eller vinduerne) består af:

1: Titellinje. Ved at klikke på titlen vælges hvilket panel der skal vises.

2: Værktøjslinje. Hvilke redskaber der er tilgængelige afhænger af panelet (kontext-afhængigt)

3. Træoversigt (Tree view)

4: Listeoversigt. Listeoversigten kan være inddelt i op til tre sider som kan vælges vha. fanebladene forneden.

Flere paneler kan åbnes via værktøjslinen: View / Open New Panel.

Projekter kan ordnes hierarkisk efter bygnings-, funktions- eller busstruktur. Bygnings- og topologivinduet bruges til at strukturere projekterne bedst muligt.

En kombination af paneler og deres fremtræden kan gemmes som et arbejdsområde ("Workspace"). Du vælger et arbejdsområde via oversigten Workspaces i sidepanelet. Yderligere information om oprettelse og lagring af arbejdsområder findes i afsnittet om komplekst projektdesign.

### Bygningsvinduet ("Buildings window")

Figure 17: Window Buildings

“Building”-vinduet er hovedvinduet i ETS. “Building”-vinduet bruges til at strukturere KNX -projekter i overensstemmelse med bygningens fysiske struktur, og til at indsætte de ønskede KNX-enheder i bygningens rum. Følgende elementer er tilgængelige:

Bygninger ("Buildings"),

Bygningsdele ("Building parts"),

Etager ("Floors"),

Gange ("Corridors"),

Trapper ("Stairways"),

Rum og ("Rooms")

kabinetter / fordelingstavler ("Cabinets")

Funktioner (Functions)

Bygninger, bygningsdele og etager bruges kun til at strukturere projektet og kan ikke direkte indeholde enheder.

Enheder kan indsættes i rum, gange, trapper eller kabinetter.

Den hierarkiske oversigt er meget brugbar for at fastholde overblikket over store projekter.

### Vinduet gruppeadresser ("Group Addresses window")

Figure 18: Group Addresses window

“Group Address”-vinduet gør det muligt at generere og definere gruppeadresser. Dette vindue er sammen med ”Building”-vinduet påkrævet når kommunikationsobjekterne skal sammenkædes med de tilsvarende gruppeadresser.

Gruppeadresserne vises i en struktur med 2 eller 3 niveauer afhængig af indstillingerne.

At gruppeadresserne vises i flere niveauer har ingen funktionel betydning, det forbedrer bare overblikket. I denne dokumentation bruges en struktur med 3 niveauer.

Hvis en undergruppe er valgt, vil listen på højre side vise hvilke kommunikationsobjekter der er tildelt gruppeadressen.

Det strukturelle vindue (træoversigten til venstre) viser de eksisterende gruppeadresser (i dette tilfælde, 3-niveau gruppeadresser).

### Vinduet topologi ("Topology window")

Figure 19: Topology window

Topology”-vinduet gør det muligt at bestemme bussens fysiske struktur og at tildele individuelle adresser til busenhederne. Dette vindue kan bruges samtidig med andre vinduer, og viser KNX-projektet med busstrukturen som fokus. Busenhederne og hvilke linjer de er tilordnet, fremgår. Twistet Pair-, Powerline- og IP-linjer og -områder repræsenteres med forskellige ikoner.

Den strukturelle oversigt (træoversigten til venstre) viser KNX -projektets eksisterende bustopologi, mens højre del af vinduet indeholder en liste over de objekter der er valgt i venstre del.

Den topologiske struktur bliver normalt genereret automatisk på det tidspunkt hvor individuelle adresser tildeles.  I overensstemmelse med de tildelte adresser bliver alle overordnede elementer såsom områder og hovedlinjer indføjet.

### Vinduet enheder ("Devices window")

Figure 20: Devices view

I vinduet All Devices, vises alle enheder i dit projekt, inklusive dem der ikke er tilordnet til et rum, en funktion eller en linje. Dette giver mulighed for at danne et overblik over projektet, f.eks. at se om der er enheder uden individuelle adresser.

Listen kan blive meget lang, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at filtrere den. Mere information om dette emne findes i afsnittet om komplekst projektdesign.

Med enhederne der vises i Device-vinduet kan du udføre alle handlinger der er mulige i “Building”- og “Topology”-vinduerne, altså redigere enheder, redigere objekter, etc.

### Vinduet projekt-rod ("Project Root") og produktfinder ("Product Finder")

Vinduet Project Root kombinerer vinduerne Buildings, Group Addresses, Topology og Devices i ét samlet vindue.

Når man indsætter enheder i Building-vinduet eller i Topology-vinduet, åbner man indirekte produktfinder-vinduet.

### Sidepanelet ("Side Bar")

Sidepanelet ("Side Bar") samler funktioner og informationer som anvendes hyppigt under projektdesign og idriftsættelse.

Sidepanelet vises altid, undtagen i forbindelse med kontrolpanelet. Det er placeret i højre eller venstre side af skærmen, og kan vælges via menuen View / Side Bar /... . På kontrolpanelet under Settings / View, kan man vælge om kun én oversigt skal være åben i sidepanelet, eller flere samtidig.

# Hurtigt projektdesign med ETS

Figure 21: Creating a new project

## Start på projektdesignet

For at demonstrere designproceduren for mindre KNX-projekter, gennemgås her et eksempel. Projektet Goethe School er et eksempel på hurtigt projektdesign.

Vinduet New Project er åbnet via kontrolpanelets “Quick Actions”-panel. Projektnavnet skal indtastes i feltet Name: (her: Goethe School). Gruppeadressernes form er sat til tre niveauer (hovedgruppe / mellemgruppe / undergruppe).

Når OK-knappen trykkes ned åbner det nye projekt (med to paneler, Topology og Group Addresses, forudsat at standard-arbejdsområdet er valgt).

Af praktiske grunde bør du ændre Topology-panelet til Buildings-panelet ved at klikke på Topology i vinduets titellinje, og så vælge Buildings. Resultatet er to relativt store paneler, Buildings og Group Addresses, at arbejde i.

## At oprette en bygningsstruktur

Figure 22: Creating a building structure

I vinduet "Building" kan enheder kun indsættes i rum eller kabinetter (fordelingstavler).  Derfor skal en minimal bygningsstruktur oprettes som det første. Gør følgende i ”Building”-vinduet for at oprette en bygningsstruktur:

- Vælg Buildings i vinduet Buildings  i venstre del (træstrukturen).

- Klik på ikonet  i værktøjslinjen. Der åbnes et vindue hvor den nye bygnings navn kan indtastes. Hvis et navn ikke gives, kaldes bygningen New building af ETS. Bygningen bør gives et passende navn af hensyn til overblikket over projektet.

- Bygningen kan omdøbes til hver en tid. For at gøre dette dobbeltklikkes på den tilsvarende bygning i træstrukturen. Oversigten Properties for bygningen åbner i sidepanelet, hvis den ikke allerede er åben. Der kan nu indtastes et nyt navn for bygningen i feltet Name.

Nu kan der indsættes bygningsdele og etager, etc. i bygningen. Men for at holde dette eksempel så simpelt som muligt, indsætter vi kun et enkelt rum.  .

Figure 24: Adding a room

At tilføje et rum kan bl.a. gøres vha. funktionen Add/Rooms som nås ved klik på højre museknap. Dette åbner dialogen Add Rooms, hvor rummet med det samme kan gives et meningsfyldt navn.

Der kan nu indsættes rum, såvel som gange, trapper eller kabinetter til bygningen. Enheder kan også indsættes.

## Produktfinderen ("Catalogs")

For at indsætte produkter skal du åbne “Catalog” ”. Den vil indsætte enheden i det aktuelt valgte objekt, og det er derfor fornuftigt at vælge det relevante rum/kabinet før ”Product Finder” åbnes. Produktfinderen ”Catalogs” kan åbnes vha. ikonet  i bygningsvinduets værktøjslinje. Et yderligere ”Catalogs” window bliver åbnet

Figure 24: Window Catalogs

### At finde produkter

Der er flere filtreringsfunktioner til rådighed for valg af de ønskede produkter/enheder. Der kan vælges en producent og en produktgruppe i træstrukturen i venstre del af vinduet; det vil begrænse antallet af vise enheder betydeligt. Det er også muligt at indsnævre de viste enheder vha. søge- eller filtreringsfunktionen (begge i værktøjslinjen højre side). Valgene i træstrukturen trumfer søge- og filtreringsfunktionen. Jo snævrere kriterier, desto færre produkter vil blive vist.

### At indsætte enheder ("Inserting devices")

For at indsætte et produkt og dets tilsvarende applikation i et projekt, vælges produktet i produktfinderens listevisning vha. musen. Herefter trykkes på knappen “Add” (eller dobbeltklik på produktet). Det er muligt at indsætte en antal af den samme enhed i én arbejdsgang ved at indtaste antallet (i feltet "Items").

ETS tildeler automatisk de individuelle adresser i stigende rækkefølge på de relevante aktuelle linje. Emnet "den aktuelle linje" er ganske komplekst. Hvis det er nødvendigt kan ETS hjælpefunktion konsulteres.

De individuelle adresser kan ændre til enhver tid under enhedens egenskaber ("properties").

## Enhedens egenskaber ("Properties of the devices")

Figure 25: Properties container of the devices in the side bar

Den indsatte enhed vises i listeoversigten hvis det relevante rum er markeret. Den vil også blive vist i bygningsvinduets træstruktur under rummet.

Oversigten Properties i sidepanelet åbnes ved dobbeltklik på den indsatte enhed. Denne oversigt har op til tre sider som vælges via faneblade. Nogle sider indeholder kun vigtig information, dvs. at intet kan ændres. Siden Settings er den vigtigste. Her er det muligt at ændre enhedens individuelle adresse. En ændring i feltet “Individual Address” tildeler automatisk enheden til en anden linje og/eller område i bustopologien.

NB: Kun ledige adresser kan tildeles!

Det er også muligt at tilføje kommentarer om enheden i feltet Description. Det er god praksis at beskrive enheden ved at notere hvad enheden er, hvor den er installeret og hvad den bliver brugt til. Tiden brugt til at dokumentere på dette tidspunkt, betaler sig hurtigt tilbage senere, under idriftsættelse og fejlfinding.

### Produktinformation ("Product information")

Oversigten Properties rummer yderligere information om et produkt, under fanebladet  Information.

Her kan man finde oplysninger om enhedens applikation. Det er også muligt at ændre en enheds applikation i denne oversigt. Endelig er der en side med kataloginformation om det pågældende produkt.

## Enhedsparametre ("Device parameters")

Figure 26: Device parameters

You access the device parameters via the Parameters tab at the bottom of the list view in the Buildings window. To do so, a device must of course be marked in the tree view in the left-hand side of the window. Her kan du indstille enhedens parametre.

Parametrene fastlægger applikationsprogrammets konkrete funktion. I eksemplet ovenfor vises indstillingen for tiden mellem kort 0,5s og langt tryk 1,0s på en sensor.

“Parameter”-vinduets indhold afhænger af produktet. Hvis der ønskes mere detaljeret information om de enkelte parametre, kan applikations-beskrivelser indhentes fra producenten.

Parametrene er delt ind i grupper som er opregnet i kolonnen til venstre i “Parameter”-vinduet. Ved at vælge en af grupperne, vil de tilsvarende parametre vises i højre side af vinduet.

Default-knappen på værktøjslinjen nulstiller alle parametre til deres standardværdier, som de oprindelig var indstillet af producenten.

Knappen Show Parameter Changes markerer alle de parametre som er modificerede af brugeren, med et rødt udråbstegn.

## Redigering af gruppeobjekter ("Editing group objects")

Figure 27: Editing objects

Enheders gruppeobjekter (i det følgende blot kaldet ‘objekter’) vises i træstrukturen (venstre side af vinduet) under enhederne og i listeoversigten (højre del af vinduet) hvis en enhed i træstrukturen er markeret.

Hvis et objekt i træstrukturen er markeret, vises alle gruppeadresser der er tildelt til dette objekt på fanebladet Associations. Der kan også foretages ændringer, eksempelvis kan tildelingen til objektet slettes.

Ved at dobbeltklikke på de individuelle objekt i listeoversigten, eller ved at markere et objekt i træstrukturen, åbnes objekternes Properties-oversigt. Her kan objekternes egenskaber indstilles.

Det er muligt at ændre standardprioriteten (som den er sat af producenten) for gruppeobjekternes sendte telegrammer. De følgende prioriteter er mulige:

Low	Lav prioritet for ikke-tidskritiske funktioner

High	Normal prioritet for manuelt styrede funktioner

Alarm	Høj prioritet for tidskritiske funktioner

NB: Producentens prioritetsindstilling bør kun ændres i særlige tilfælde.

Gruppeobjekternes flag kan desuden sættes her.

Figure 29: Representation of the flags

### Indstilling af flag ("Setting the flags")

De enkelte gruppeobjekters (=kommunikationsobj.) adfærd på bussen indstilles vha. flag (data flow regulation). De fire vigtigste indstillinger vises nedenfor (efter objekttype)

Figure 30: Minimum settings of the flags for actuator objects

Figure 31: Minimum settings of the flags for sensor objects

Figure 32: Minimum settings of the flags for status objects

Figure 33: The update flag

For visse masker (System B), er det også muligt at vælge “Read at Init”-flaget: hvis det er valgt, vil gruppeobjektet automatisk sende et" Read Value"-telegram, efter "voltage recovery" for at initialisere gruppeobjektets værdi.

## Konfigurering af gruppeadresser ("Configuring group addresses")

Figure 33: Configuring group addresses

I KNX-installationer, er enheder der tilhører samme funktionsgruppe “logisk forbundne” vha. gruppeadresser.

Gruppeadresser kan inddeles i to eller tre niveauer, eller man kan lave sin egen strukturering af gruppeadresser.

I to-niveau formen, består gruppeadresserne af en hovedgruppe (0 til 31) og en undergruppe (0 til 2047).

I tre-niveau formen består den af en hovedgruppe (0 til 31) og en mellemgruppe (0 til 7) og en undergruppe (0 til 255)

Gruppeadressen specificeres ved at adskille niveauerne med en skråstreg ("slash"), fx 1/1/2.

Gruppeadressernes niveauer kan indstilles på kontrolpanelet i fanebladet Projects under Details / Group Address Style.

Det anbefales at gruppeadressernes struktur anvendes som støtte i organiseringen af projektet.

Gruppeadresserne genereres i vinduet Group Addresses.

Strukturen på gruppeadresserne i skærmbilledet ovenfor (venstre del af vinduet Group Addresses) er genereret via de relevante knapper på værktøjslinjen på samme måde som Buildings-vinduets bygningsstruktur.

## Tildeling af gruppeadresser ("Assignment of group addresses")

Figure 34: Assignment of group addresses

Sensorer og aktuatorer skal altid vide hvilke af deres kommunikationsobjekter der skal kommunikere med hinanden for at udføre en bestemt opgave. Denne information gives ved at tildele gruppeadresser til kommunikationsobjekterne. På den måde bliver kommunikationsobjekterne “logisk forbundne” af gruppeadressen.

Når kommunikationsobjekterne skal tildeles til gruppeadresserne, er det nyttigt at åbne to redigeringsvinduer samtidig: vinduet Group Addresses og fx vinduet Buildings. Der er flere måder at tildele gruppeadresser på.

Den hurtigste er via træk & slip-metoden:

Hold venstre museknap nede mens den ønskede gruppeadresse fra Group Adresses-vinduet trækkes ind i det relevante objekt i Buildings-vinduet (eller objektet trækkes ind i den relevante gruppeadresse). Slip så museknappen. Gruppeadresser allokeres til objekter på denne måde.

### Den sendende gruppeadresse ("Sending group address")

Figure 35: Sending group address

Et kommunikationsobjekt kan have flere logiske forbindelser. Dette opnås ved at tildele flere gruppeadresser til kommunikationsobjektet. Hvis kommunikationsobjektet fungerer som sensor, så bruges den først tildelte gruppeadresse som måladresse i telegrammet (sendende gruppeadresse). Hvis du ønsker at ændre tilordningen mht. hvilke gruppeadresser der er “sendende”, skal du gøre det i “Building”-vinduet via højreklik (kontekstsensitiv menu) i kommunikationsobjektets liste-vindue (vinduets højre del).

NB: Nogle sensorer tillader kun én adresse pr. kommunikationsobjekt.

Antallet af gruppeadresser som kan tildeles til et kommunikationsobjekt og det maksimale antal allokeringer pr. produkt afhænger af hvilket produkt der er tale om.

Det er kun kommunikationsobjekter af samme type (1 bit, 4 bit, etc.) der kan kædes logisk sammen vha. gruppeadresser. Den første gruppeadresse der tildeles til et kommunikationsobjekt, modtager informationen om kommunikationsobjektets type.

### Gruppetaler-flag ("Group speaker flag") 
Gælder kun Powerline - ikke del af dette kursus!

Figure 36: Group speaker flag

Ved Powerline-enheder skal et objekt pr. gruppeadresse have sat gruppetaler-flaget.  Vælg et objekt i gruppeadresse-vinduet og klik i liste-vinduet på kolonnen ACK (PL). Der fremkommer en rullegardinmenu, hvor  “Yes” kan vælges for at indstille gruppetaler-flaget for det pågældende objekt.

# Text boxes

KNX-forbundet

KNX Projektdesign: ETS5 Grundkursus

Button for 
licencing

3

2

1

2

1

Double-click